## Slide 1: КОТЕЛЬНЫЕ И котлы на биотопливе

## Slide 2
Численность работников завода составляет более 800 человек
Производство
расположено в г. Алексеевка и выполняет полный цикл изготовления оборудования от входного контроля материалов до покраски, упаковки и отгрузки.
Инженерный центр
находится в г. Белгород, в составе которого подразделения, выполняющие разработку оборудования и проектные работы, а так же службы продаж и маркетинга.
«Завод котельного оборудования» образован в 2004г

## Slide 3
Паровые и водогрейные котлы
Проекты реконструкций котлов отечественного и импортного производства
Горелочные устройств на всех видах топлива(в том числе, двух- трех- топливные)
Сосуды под давлением
Котельные «под ключ»
Проектирование трубопроводов и разработка деталей трубопроводов для применения на тепловых и атомных станциях.
Основные направления конструкторских и проектных работ

## Slide 4
змеевиковые поверхности нагрева, включая змеевики, коллектора и соединительные элементы как россыпью, так и в блочном исполнении
мембранные панели и продольно оребренные поверхности нагрева
барабаны котла и сосуды под давлением
детали трубопроводов и узлы опорно-подвесной системы
металлоконструкции любой сложности
Собственная аккредитованная по стандартам ТС(РФ), EN и ASME лаборатория
Все детали изготавливаются на автоматизированных установках.
Производственные возможности завода позволяют изготавливать

## Slide 5
Котлы на биотопливе с решеткой – новейшая разработка
В 2016 году на АО «ЗКО» разработан совершенно новый котел для сжигания птичьего помёта (помётно-подстилочной массы), не имеющий аналогов в России
Высокая эффективность использования топлива
Максимально высокие экологические показатели
Уменьшенные габаритные размеры
Повышенная надежность, обеспечиваемая:
Лучшими конструкторскими решениями
Современным производственным оборудованием
Системой качества, признанной соответствующей требованиям ISO 9001, ТР ТС, ЕN, ASME
Полная автоматизация котла и котельной установки
Минимальный срок окупаемости за счет высокой эффективности и оптимальной комплектации оборудования

## Slide 6
Технические характеристики котлов
Паропроизводительность 10-25т/ч,
Давление пара на выходе (изб.) : 1,3-2,4 МПа
Температура уходящих газов - 200 ºС,
Диапазон регулирования паропроизводительности – 40…100 %
Температура перегретого пара: 194-300ºС

## Slide 7
Топливо для котла
Гранулы лузги
Гранулы древесные
Щепа, опилки
Птичий помёт
Торф

## Slide 8
Для работы в автоматическом режиме котел оснащается комплектом средств управления, который обеспечивает построение иерархической системы контроля и управления (СКУ) котлом в следующем составе
шкафы силовые электрические (низковольтные коммутирующие устройства НКУ) управления запорной и регулирующей арматурой
аппаратура управления двигателями (АУД) тягодутьевых машин
комплект исполнительных механизмов котла с электроприводом
комплект приборов «полевого» КИПиА
шкаф контроллерный (устройство управления) котлом
Комплект средств управления

## Slide 9
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЯХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ И СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛА;
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ;
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПУСК ИЗ ЛЮБОГО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ;
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ;
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ КОТЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗАЩИТ;
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ИМ) В АВТОМАТИЧЕСКОМ И ДИСТАНЦИОННОМ(С ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА) РЕЖИМАХ;
РЕГИСТРАЦИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В АРХИВЕ СОБЫТИЙ;
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ АРХИВИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Функции системы контроля и управления

## Slide 10
Описание работы котла

## Slide 11
Топочную камеру и газоходы котла образуют экраны, выполненные из мембранных панелей
Поставляются блоками в большинстве в сборе с коллекторами

## Slide 12
Оборудование котельной
Котёл
Топливный склад
Транспортер топливоподачи
Бункер сбора золы
Рукавный фильтр
Батарейный циклон
Дымовая труба
Пневмотранспорт
Транспортер золоудаления
Вентилятор

## Slide 13
Котёл
Транспортер топливоподачи
Рукавный фильтр
Батарейный циклон
Дымовая труба
Пневмотранспорт
Транспортер золоудаления
Дымосос
Рециркуляция дымовых газов

## Slide 14
Котельная оснащается всем необходимым оборудованием, обеспечивающим автоматическую работу всех систем
Подвоз топлива осуществляется автомобилем и выгружается в приемный бункер-склад с «живым» дном.
При подаче команды на загрузку расходного бункера котла включаются стокера «живого» дна. Стокера снабжены гидравлическими приводами. При работе стокеров топливо ссыпается на скребковый транспортер, который непосредственно подает топливо в расходный бункер, расположенный на котле.
При сгорании топлива в котле образуются дымовые газы и зольно-шлаковые отходы.
Дымовые газы от котла по газоходам направляются в систему газоочистки, состоящую из двух ступеней: батарейный циклон и рукавный фильтр. Тягу дымовых газов обеспечивает дымосос, установленный за системой газоочистки. После дымососа дымовые газы сбрасываются через дымовую трубу в атмосферу.
Зола и шлак, выходящие из котла скребковым транспортером подаются в дробилку и систему пневмотранспорта, откуда транспортируется в удаленный бункер сбора золы.
Зола после газоочистки так же загружается в систему пневмотранспорта и транспортируется в удаленный бункер.
Всё оборудование работает под управлением единой системы АСУ ТП
Описание работы котельной

## Slide 15
Зола - ценнейшее удобрение
содержит в доступной форме все питательные вещества, необходимые растению

## Slide 16
Наши специалисты выполняют монтаж от котла, котельно-вспомогательного оборудования до строительства котельной в целом.
При выполнении монтажа сторонней организацией контроль обеспечивается постоянно присутствующим шеф-инженером АО «Завод котельного оборудования».
Монтаж и шефмонтаж

## Slide 17
Наладка котлов с выдачей режимных карт
Наладка котельно-вспомогательного оборудования
Наладка водно-химического режима
Обучение персонала
Переналадка оборудование при изменении характеристик топлива или параметров пара
Сопровождение в качестве шеф-наладки
Пуско-наладочные работы

## Slide 18
Материалы, применяемые для изготовления котла, соответствуют требованиям действующим стандартов и правилам
В конструкции котла используются унифицированные элементы и узлы в соответствии с отраслевыми стандартами и стандартами завода-изготовителя. Конструкция, монтаж, эксплуатация, обслуживание, освещение и теплоизоляция котла обеспечивают его безопасную работу
Всё оборудование поставляется с декларациями и сертификатами, подтверждающими соответствие техническим регламентам.

## Slide 19
В процессе монтажа

## Slide 20
Растопка котла

## Slide 21
В процессе работы

## Slide 22
Вид котла

## Slide 23
Вид котла

## Slide 24
Дымовая труба